# 1ο ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

# ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

# «KOMΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

ΜΑΘΗΤΕΣ :             Α         ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΙΓΙΑΝΝΗΣ    ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΕ 18.12

Σχ. Έτος:    2014-2015                                                                                     ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ    ΕΠΑΛ     ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α’

- ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Η μικροβιολογία της οικιακής κομποστοποίησης – Μικροοργανισμοί

- Α1.  ΘΑΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ

- Α1.  ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

- ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Πως γίνεται και πως ελέγχουμε την κομποστοποίηση

- Ποια υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν

- Α2. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

- Α2. ΑΔΑΜΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ

ΟΜΑΔΑ Β’

- ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Πόσος χρόνος χρειάζεται;

- ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΣΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

- ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;

- Πως χρησιμοποιώ το κομπόστ

- ΚΙΟΡΑΙ ΠΕΤΡΟΣ

- ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ Γ’

- ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Πόσος χρόνος χρειάζεται;

- ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

- ΣΑΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

- ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

- Γιατί να κάνουμε κομποστοποίηση;

- Πως χρησιμοποιώ το κομπόστ

- ΚΙΟΡΑΙ ΠΕΤΡΟΣ

- ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ Δ’

- ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ1

- Κομπόστ από απόβλητα, προϊόν ή απόβλητο;

- ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

- ΝΤΟΡΑΤΣΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ

- ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Δ2

- Απαιτήσεις επεξεργασίας – Τεχνικά χαρακτηριστικά

- ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

- ΤΣΙΑΠΗ ΝΤΑΝΙΕΛ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

Από τη φύση της η κομποστοποίηση σαν μέθοδος έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με όλες τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες, γεγονός που την καθιστά αναντικατάστατη επιλογή στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων ή αποβλήτων γενικότερα. Παρακάτω, κωδικοποιούνται αυτά τα πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης.

- Χρειάζεται μικρό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.

- Έχει μεγάλη κοινωνική αποδοχή, με συνέπεια να μπορούν να ολοκληρωθούν  πιο κοντά στις περιοχές παραγωγής των υλικών, με αποτέλεσμα μικρότερο κόστος μεταφοράς τους.

- Μπορεί να χωροθετηθεί σε μικρή απόσταση από την παραγωγή αποβλήτων. Οι μονάδες έχουν μικρό χρόνο κατασκευής, που μπορεί να είναι μικρότερος και από 6 μήνες. άρα αποτελεί μια άμεσα εφαρμοζόμενη επιλογή, σε αντίθεση με άλλες τεχνολογίες που οι εγκαταστάσεις τους απαιτούν μερικά χρόνια κατασκευής.

- Δεν παράγει επικίνδυνα -τοξικά αέρια ή καρκινογόνες ουσίες.

- Δεν παράγει τοξικά στερεά κατάλοιπα, αλλά μικρές ποσότητες μη επιθυμητών αδρανών στερεών υπολειμμάτων, που μπορούν να ταφούν σε ΧΥΤΥ.

- Τα οργανικά γίνονται χρήσιμο κομπόστ, που επιστέφει πάλι στη γη και την εμπλουτίζει, κλείνοντας αρμονικά και με ασφάλεια τον οικολογικό κύκλο ζωής των οργανικών υλικών καλύτερα από κάθε άλλη τεχνολογία. Έτσι, η διαχείριση των οργανικών υλικών με κομποστοποίηση είναι στην καρδιά του ορισμού της αειφορίας.

- Ευνοείται και ενθαρρύνεται η μείωση και ανακύκλωση όλων των βασικών υλικών, μεταξύ των οποίων και των πλαστικών και του χαρτιού, που άλλες τεχνολογίες δε θέλουν να ανακυκλωθούν για να είναι πιο αποδοτικές.

- Η συνολική διαχείριση με κομποστοποίηση έχει καλύτερες επιδόσεις σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και την ενεργειακή κατανάλωση, σε σχέση με άλλες μεθόδους διαχείρισης.

- Δεν υπάρχει ανάγκη να δεσμεύονται οι τοπικές κοινωνίες με μακροχρόνιες συμβάσεις ποσότητας και ποιότητας των εισερχομένων υλικών.

- Δημιουργεί τετραπλάσιες θέσεις εργασίας από τις άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως οι ΧΥΤΑ και η θερμική επεξεργασία. Αυτό το γεγονός στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και της αυξανόμενης ανεργίας είναι πολύ σημαντικό θετικό χαρακτηριστικό.

- Είναι πολύ απλούστερη τεχνολογία, σε σχέση με άλλες, και με μικρή εξάρτηση από τους προμηθευτές.

- Με την διαλογή στην πηγή  των οργανικών υλικών πριν την κομποστοποίηση διευκολύνεται και ενθαρρύνεται η εφαρμογή μέσω  κάδων κομποστοποίησης που  δίνει ο κάθε  Δήμος.

Μειονεκτήματα της κομποστοποίησης. που όμως είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμα, θα συμπεριλαμβάναμε τα εξής:

- Καταλαμβάνει περισσότερο χώρο. Υπάρχουν, όμως, παντού διαθέσιμοι χώροι για τη δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης, που πολύ εύκολα θα μπορούσαν να συναινέσουν για τη χρήση αυτή οι τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα (π.χ. Αττική κ.α.) μπορούν να αξιοποιηθούν οι επιφάνειες των αποκατεστημένων παλαιών κυττάρων των ΧΥΤΑ των περιοχών τους.

- Απαιτεί να τοποθετηθεί ξεχωριστός κάδος για την ΔσΠ των οικιακών οργανικών και να γίνεται ξεχωριστή αποκομιδή. Οι επιπλέον κάδοι για τη ΔσΠ των οργανικών στην περίπτωση της κομποστοποίησης κοστίζουν σχετικά λίγο και ταυτόχρονα μειώνουν τον όγκο και το κόστος των κάδων των σκουπιδιών-υπολειμμάτων, οπότε μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και να αποσβεστούν γρήγορα από τους ΟΤΑ.

- Το παράδειγμα των 120.000 μπλε κάδων της ανακύκλωσης, που τοποθετήθηκαν σε λίγα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, καθώς και η υλοποίηση προτάσεων για διαμόρφωση χώρου για τους κάδους μέσα στα νέα κτίρια, μας δείχνει ότι και χωροταξικά είναι εφικτή η τοποθέτηση επιπλέον μικρών κάδων για τη ΔσΠ των οργανικών. Τέλος, το κόστος μεταφοράς και αποκομιδής δεν αυξάνεται σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση και ενδεχομένως και να μειώνεται, αφού αυξάνεται 5-10% ο χρόνος αποκομιδής, αλλά ο μεγάλος χρόνος της μεταφοράς μειώνεται, λόγω της πιθανής μικρότερης απόστασης και των καλύτερων συνθηκών παράδοσης των υλικών στις μονάδες κομποστοποίησης.

Γίνεται φανερό, ότι η κομποστοποίηση διαθέτει πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες τεχνολογικές επιλογές, ενώ τα δύο «μειονεκτήματα» της είναι ελάσσονος σημασίας και εύκολα αντιμετωπίσιμα. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι η Κομποστοποίηση είναι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή τεχνολογίας για την επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων - απορριμμάτων.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

### Υγιέστερα φυτά

Οι οργανικές ουσίες είναι γνωστές ως "η ψυχή του υγιούς χώματος". Προσθέτοντας κομπόστ στον κήπο ή τις γλάστρες σας θα βοηθήσει τα φυτά να μεγαλώσουν γρηγορότερα και περισσότερο. Οι οργανικές ουσίες μέσα στο κομπόστ βοηθούν το χώμα να συγκρατεί θρεπτικές ουσίες και νερό, ωφελώντας τα φυτά και μειώνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

### Η κομποστοποίηση σας εξοικονομεί χρήματα

Χρησιμοποιώντας το κομπόστ σαν εδαφοβελτιωτικό μειώνει κατά πολύ την ανάγκη αγοράς αντίστοιχων προϊόντων από την αγορά. Η κομποστοποίηση μπορεί να μειώσει τα δημοτικά τέλη που πληρώνετε για τη συλλογή των απορριμμάτων. Μειώνοντας κατά 35% τα σκουπίδια σας και κατ' επέκταση όλοι οι δημότες που μπορούν να κάνουν το ίδιο, μειώνονται τα έξοδα συγκομιδής των απορριμμάτων του δήμου, που συνεπάγεται μια πιθανή αντίστοιχη μείωση των δημοτικών τελών..

### Η κομποστοποίηση είναι εύκολη και βολεύει

Δεν χρειάζεται πια να γεμίζετε σακούλες με κλαδέματα και άλλα απορρίμματα του κήπου. Απλά τα βάζετε στον κάδο κομποστοποίησης ή στο σωρό κομποστοποίησης αν δεν χρησιμοποιείτε κάδο και παρατηρήστε τα να γίνονται πλούσιο σκούρο κομπόστ.

### Η κομποστοποίηση είναι η εναλλακτική πρακτική στη θέση της ταφής ή της καύσης των οργανικών

Τα απορρίμματα του κήπου και τα οργανικά μαζί είναι περίπου το 20% των συνολικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές κάθε χρόνο. Η επιλογή της κομποστοποίησης μειώνει την ανάγκη για καύση ή ταφή των οργανικών και βελτιώνει την ποιότητα των επιφανειακών εδαφών μας.

## Πως χρησιμοποιώ το κομπόστ

Details

Το κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν:

- Εδαφοβελτιωτικό

- Λίπασμα για το γκαζόν

- Συμπλήρωμα στο χώμα των γλαστρών

- Μαγιά για κομποστοποίηση

Για τον γενικό εμπλουτισμό του εδάφους, ο ιδανικός χρόνος για την τοποθέτηση του κομπόστ είναι 2-4 εβδομάδες πριν το φύτεμα. Για να βελτιώσετε την γονιμότητα άγονου εδάφους, ρίξτε αρκετό κομπόστ το φθινόπωρο. Σκάψτε 2 με 4 εκ. το χώμα και ανακατέψτε το με κομπόστ. Αφήστε το έδαφος ανώμαλο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Μετά την ολοκλήρωση της κομποστοποίησης, περάστε το κομπόστ από κόσκινο και αφήστε το να ωριμάσει για 2-3 εβδομάδες αν σκοπεύετε να το ρίξετε απ' ευθείας σε φυτά.

### Ανθόκηποι

Την άνοιξη, σκαλίστε μερικά εκατοστά του εδάφους και σκορπίστε ομοιόμορφα το κομπόστ σε πολυετή και μονοετή φυτά. Αν ρίξετε το κομπόστ το φθινόπωρο, θα παρέχει προστασία κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα πολυετή φυτά και θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης στα μονοετή φυτά την άνοιξη. Φροντίστε να είναι καλά κοσκινισμένο.

### Γρασίδι

Χρησιμοποιείτε το κομπόστ όταν φυτεύετε καινούριο γρασίδι και όταν συντηρείτε το υπάρχον. Όταν φτιάχνετε καινούριο γκαζόν χρησιμοποιείστε αρκετό κομπόστ σε 2-4 εκ. βάθος. Για να συντηρήσετε το υπάρχον, στα σημεία που έχει αραιώσει σκάψτε σε 2 εκ. βάθος, ρίξτε κομπόστ και βάλτε καινούριους σπόρους αφού πρώτα το μουσκέψετε.

### Δέντρα & Θάμνοι

Όταν φυτεύετε δέντρα ή θάμνους σκάψτε μια τρύπα διπλάσια από το μέγεθος της ρίζας του φυτού. Αναμίξτε κομπόστ στο χώμα που βγάλατε έτσι ώστε να είναι περίπου 25% κομπόστ. Αφού το φυτέψετε, ρίξτε από πάνω 1-2 εκ. κομπόστ. Η μέθοδος του δαχτυλιδιού είναι πολύ αποτελεσματική στα δέντρα. Σκαλίστε το έδαφος ξεκινώντας περίπου 1 μέτρο γύρω από τον κορμό και προχωρήστε μέχρι 50 πόντους μακρύτερα από τα όρια που θέτουν τα κλαδιά του δέντρου. Ανακατέψτε αυτή την περιοχή με κομπόστ σε βάθος περίπου 3 εκ..

### Λαχανόκηποι

Ανακατέψτε κομπόστ το φθινόπωρο ή την άνοιξη, μέχρι μια βδομάδα πριν το φύτεμα. Όταν τα φυτά αρχίσουν να αναπτύσσονται γρήγορα, χρησιμοποιείστε κομπόστ επιφανειακά. Επιπρόσθετα, υγρό κομπόστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γεμίστε 2-4 εκ. τον πάτο ενός δοχείου 20 λίτρων, γεμίστε το με νερό, ανακατέψτε καλά και αφήστε το για 2-3 μέρες. Χρησιμοποιείστε αυτό το διάλυμα για πότισμα, αν είναι δυνατόν απομακρύνοντας τα στερεά υπολείμματα με μια σήτα.

### Φυτά εσωτερικού χώρου

Χρησιμοποιείστε κομπόστ όταν ετοιμάζεται το χώμα για τις γλάστρες. Για να εμπλουτίζεται τις υπάρχουσες, προσθέστε κομπόστ επιφανειακά, δύο φορές το χρόνο.

*Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το Συμβούλιο Κομποστοποίησης των Η.Π.Α.

ΤΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤ  ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Από εδώ μπορείτε να μεταφορτώσετε τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment».

Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.

## Κομπόστ από απόβλητα, προϊόν ή απόβλητο;

Details

Στα προηγούμενα newsletter συμπεριλήφθηκαν άρθρα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων από το προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment», με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Από εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη των εθνικών προσεγγίσεων και κριτήριων για τον καθορισμό του κατά πόσο το κομπόστ που παράγεται από τα απόβλητα μπορεί να διατίθεται στην αγορά ως προϊόν ή είναι ακόμα σε καθεστώς αποβλήτων.

Πηγή ORBIT / ECN (2008) και έρευνα των ενδιαφερόμενων μερών το Δεκεμβρίου του 2010. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 του προσχεδίου).

## Κριτήρια ποιότητας παραγόμενων προϊόντων

Details

Στο προηγούμενο newsletter συμπεριλήφθηκαν άρθρα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το φλέγον θέμα του αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων από το προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment», με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Και στο παρόν newsletter παρουσιάζονται στοιχεία που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Ακολουθούν τα κριτήρια ποιότητας παραγόμενων προϊόντων.

Και στο παρόν newsletter παρουσιάζονται στοιχεία που δημοσιεύει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων. Ακολουθούν τα κριτήρια ποιότητας παραγόμενων προϊόντων.

| Παράμετρος | Τιμές | Σχόλια |
| --- | --- | --- |
| (1) Ελάχιστη ποσότητα οργανικής ύλης | 15% κ.β. ξηρής ύλης | Η ελάχιστη ποσότητα οργανικής ύλης του τελικού προϊόντος, μετά το στάδιο της κομποστοποίησης /χώνευσης και πριν την ανάμιξη με άλλα υλικά. Αυτός έχει ως στόχο να αποτρέψει την αραίωση του κομπόστ με ανόργανα συστατικά (π.χ. όπως η άμμος, το χώμα). |
| (2) Να μην περιέχονται παθογόνα | Να μην έχει ανιχνευτεί Salmonella sp. σε δείγμα 25 g 1000 CFU/g Νωπή (υγρή) μάζα για E. Coli | Η μέτρηση αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να συμπληρώνεται από μία απαίτηση στην επεξεργασία (διαδικασία) π.χ. ένα προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου. |
| (3) Περιορισμένη ποσότητα βιώσιμων τρόπων αναπαραγωγής ζιζανίων και φυτών | 2 βιώσιμοι σπόροι ζιζανίων ανά λίτρο κομπόστ/υλικού αερόβιας χώνευσης | Η μέτρηση αυτής της παραμέτρου θα πρέπει να συμπληρώνεται από μία απαίτηση στην επεξεργασία (διαδικασία) π.χ. ένα προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου. |
| (4) Περιορισμένη ποσότητα σε μακροσκοπικές ακαθαρσίες | 0.5% βάρους επί ξηρής ύλης για γυαλί, μέταλλο και πλαστικά >2mm, η οποία καθορίζεται από την μέθοδο της λεύκανσης | Υπάρχει ανάγκη για διάκριση μεταξύ των φυσικών ακαθαρσιών, όπως οι πέτρες, και των ανθρωπογενών ακαθαρσιών. Η μέθοδος της λεύκανσης επιτρέπει την καταστροφή της οργανικής ύλης, επομένως αποφεύγεται το φαινόμενο όπου μικρές σε μέγεθος ακαθαρσίες , δεν ανιχνεύονται λόγω της ανάμιξης τους με οργανικά υλικά. |
| (5) Περιορισμένη ποσότητα σε βαρέα μέταλλα και οργανικούς ρύπους | mg/kg (ξηρό βάρος), εκτός από PCDD/F | Στο τελικό προϊόν, αμέσως μετά το στάδιο της κομποστοποίησης /χώνευσης και πριν την ανάμιξη με άλλα υλικά. |
| Zn | 400 |  |
| Cu | 100 |  |
| Ni | 50 |  |
| Cd | 1.5 |  |
| Pb | 120 |  |
| Hg | 1 |  |
| Cr | 100 |  |
| PCB (άθροισμα των PCBs 28, 52, 101, 118, 138, 153 και 180) | 0.2 |  |
| PAH (σύνολο από ναφθαλίνη, ακεναφθυλένιο, ακεναφθένιο, φθορένιο, φαινανθρένιο, ανθρακένιο, φθορανθένιο, πυρένιο, βενζο [α] ανθρακένιο, χρυσένιο, βενζο [b] φθορανθένιο, βενζο [k] φθορανθένιο, βενζο [α] πυρένιο, ινδενο [1,2,3 -cd] πυρένιο, διβενζο [a, h] ανθρακένιο και βενζο [g, h, i] περυλένιο) | 6 |  |
| PCDD/F (ng I-TEQ/ kg ξηρού βάρους) | 30 |  |
| PFC (σύνολο των PFOA και PFOS) | 0.1 |  |

## Απαιτήσεις επεξεργασίας – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Details

Hits: 576

Ακολουθούν οι απαιτήσεις επεξεργασίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη διαδικασία της κομποστοποίησης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment».

Τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας. Ο προσανατολισμός και το περιεχόμενό τους, δεν μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη της θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή των υπηρεσιών της, αλλά δείχνουν το γενικότερο πλαίσιο του προβληματισμού μέχρι τις οριστικές επιλογές για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.

### Κριτήρια

Πρέπει να αποδεικνύεται για κάθε παρτίδα κομπόστ/ζυμωμένη (έχει υποστεί ζύμωση) ότι ακολουθήθηκε ένα κατάλληλο προφίλ θερμοκρασίας-χρόνου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της κομποστοποίησης/ζύμωσης για όλα τα υλικά που περιέχονται στην παρτίδα.

Τρία (3) προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας επιτρέπονται που υπόκεινται σε κομποστοποίηση και δεν περιλαμβάνουν και τα ζωικά υποπροϊόντα.

- 65°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 5 ημέρες

- 60°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 7 ημέρες

- 55°C ή περισσότερο επί τουλάχιστον 14 ημέρες.

Στην περίπτωση της αναερόβιας χώνευσης για υλικά τα οποία δεν περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα, τα ακόλουθα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας επιτρέπονται:

- θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 24 ωρών και χρόνος υδραυλικής συγκράτησης (κατακράτησης) τουλάχιστον 20 ημερών

- θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C ακολουθούμενη από παστερίωση (70°C, 1 ώρα)

- θερμόφιλη αναερόβια χώνευση στους 55°C, ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σύμφωνα με τα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας για κομποστοποίηση της EoW

- Μεσοφιλική αναερόβια χώνευση στους 37-40 °C, ακολουθούμενη από παστερίωση (70°C, 1 ώρα)

- Μεσοφιλική αναερόβια χώνευση στους 37-40 °C, ακολουθούμενη από κομποστοποίηση σύμφωνα με τα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας για κομποστοποίηση της EoW

Στα κράτη μέλη πρέπει να τους επιτρέπεται να χορηγούν άδεια για άλλα προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας μετά την επίδειξη ίσης αποτελεσματικότητας για εξυγίανση όπως δείχνουν τα παραπάνω προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας.

Οι κανονισμοί για τα ζωικά υποπροϊόντα θα πρέπει να παραμείνουν πλήρως εφαρμόσιμοι για κάθε κομποστοποιήσιμο ή αερόβιας χώνευσης υλικό που περιέχει ζωικά υποπροϊόντα (συμπεριλαμβανομένου περιορισμούς της διάθεσης ορισμένων υλικών κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης μόνο για τις Εθνικές αγορές των κρατών μελών.

### Επεξηγήσεις

Ο επιθυμητός έλεγχος κινδύνου (ρίσκου) μπορεί να επιτευχθεί, αποφεύγοντας να είναι υπερβολικά περιγραφικός, επιτρέποντας έναν αριθμό εναλλακτικών προφίλ χρόνου-θερμοκρασίας, από τα υπάρχοντα πρότυπα ή κανονισμούς. Ο παραγωγός πρέπει να συμμορφώνεται με τουλάχιστον ένα προφίλ που έχει εγκριθεί ως κατάλληλο για τον τύπο της διαδικασίας κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης που εφαρμόζεται και προσδιορίζεται στην άδεια από την αρμόδια αρχή.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλο το υλικό υποβάλλεται σε κατάλληλες συνθήκες. Ανάλογα  με τον τύπο της διαδικασίας αυτό μπορεί να απαιτεί, για παράδειγμα, κατάλληλη αναστροφή, παροχή οξυγόνου, παρουσία αρκετού δομικού υλικού, ομογενοποίηση, κ.τ.λ.

### Αιτιολόγηση

Όπως είναι σύνηθες σε υφιστάμενους κανονισμούς και πρότυπα, θα πρέπει να υπάρχουν απαιτήσεις διαδικασίας για να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες απόδοσης κομποστοποίησης και αερόβιας χώνευσης γίνονται χωρίς κίνδυνο υγιεινής.

### Κριτήρια

Προκειμένου να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, τα ακόλουθα μέτρα θα πρέπει να τηρούνται:

- Εργοστάσια που παράγουν κόμποστ/προϊόντα αερόβιας χώνευσης από απόβλητα θα πρέπει να τους επιτρέπεται μόνο να επεξεργάζονται εγκεκριμένα υλικά από την θετική λίστα.

- Στην περίπτωση της χρησιμοποίησης ζωικών υποπροϊόντων, απαιτείται ξεχωριστή αποθήκευση για την αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης με υλικά που περιέχουν μη ζωικά υποπροϊόντα.

- Η πιθανότητα της φυσικής επαφής μεταξύ των εισερχομένων υλικών και των τελικών προϊόντων πρέπει να αποκλείεται.

### Επεξηγήσεις

Εκτός από την εξασφάλιση σωστών συνθηκών επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης/αερόβιας χώνευσης, η διασταυρούμενη μόλυνση πρέπει να ελαχιστοποιηθεί.

### Αιτιολόγηση

Η διασταυρούμενη μόλυνση μπορεί να προκαλέσει ένα προσεκτικά παραγόμενο υλικό, το οποίο θα θέσει προβλήματα ποιότητας και/ή περιβαλλοντικές ανησυχίες ή ανησυχίες που αφορούν την υγεία.

## Μελέτη για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων

Details

Τον Αύγουστο του 2012 στη Σεβίλλη της Ισπανίας και μετά από έρευνες φορέων/επιτροπών των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντάχθηκε ένα προσχέδιο Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που υπόκεινται σε βιολογική επεξεργασία με τίτλο «Technical Report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment» με αναφορά στον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και τη διαχείριση αυτών.

Ο απώτερος στόχος της μελέτης αυτής, είναι να παρέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως βάση, για χρήση στην τεχνική πρόταση για τον αποχαρακτηρισμό των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Επίσης, στόχος του προσχεδίου, είναι να παρουσιαστεί μια εικόνα των δυνατοτήτων, για την ανάκτηση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πληροφοριών, που πρέπει να τεκμηριώνονται για τον καθορισμό των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων.http://ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=350:2013-03-07-13-52-16&catid=65:2013-02-26-10-50-40&Itemid=538&lang=en

## Προτεινόμενες απαιτήσεις στη διαχείριση ποιότητας για το κομπόστ και τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης

Details

### Κριτήρια

Οι παραγωγοί κομπόστ/υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης υποχρεούνται να λειτουργούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, τα οποία αναγνωρίζονται ως κατάλληλα για την παραγωγή κομπόστ/υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης από τα Κράτη Μέλη ή την Κοινότητα.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

- Έλεγχος αποδοχής των εισερχόμενων υλικών με βάση την επιθυμητή (σχετική) λίστα.

- Παρακολούθηση και καταγραφή αρχείου των διαδικασιών που εξασφαλίζουν ότι είναι πάντα αποτελεσματικές (τα αρχεία πρέπει να φυλάσσονται για 5 χρόνια).

- Διαδικασίες για την παρακολούθηση της ποιότητας του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής δειγματοληψίας και ανάλυσης) που προσαρμόζονται στη διαδικασία και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος με βάση την ορθή πρακτική.

- Περιοδική επιτήρηση από τρίτους με έλεγχο της ανάλυσης ποιότητας του κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης και επιτόπια επιθεώρηση στο εργοστάσιο που παράγει το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης συμπεριλαμβανομένης επιθεώρησης στα αρχεία και στα έγγραφα του εργοστασίου.

- Πιστοποίηση του εργοστασίου για τη δήλωση και επισήμανση των εισερχόμενων υλικών, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τον τύπο του προϊόντος και τον παραγωγό.

- Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς, διασφάλιση της ποιότητας και πρότυπα αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων και απαιτήσεις των αρμόδιων αρχών.

- Μέτρα για την αναθεώρηση και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας του εργοστασίου.

- Εκπαίδευση του προσωπικού

### Επεξηγήσεις

Υπάρχουν αναγνωρισμένα πρότυπα για τη διασφάλιση ποιότητας του κομπόστ και των υπολειμμάτων αναερόβιας ζύμωσης, όπως για παράδειγμα, τα Βρετανικά εθνικά πρότυπα BSI PAS 100 (Compost) και 110 (Digestate) και το Γερμανικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας BGK του RAL.

Πέρα από τα εθνικά πρότυπα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κομποστοποίηση έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας του κομπόστ, το οποίο υποστηρίζεται ευρέως. Επίσης, αναπτύσσει τώρα ένα παρόμοιο σύστημα για τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης.

### Αιτιολόγηση

Οι χρήστες και οι αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της χρήσης του κομπόστ χρειάζεται να έχουν αξιόπιστες εγγυήσεις ποιότητας. Η εμπιστοσύνη στην ποιότητα του υλικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρχει σταθερή ζήτηση στην αγορά. Οι πραγματικές ιδιότητες του προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνονται καλά στις δηλωμένες προδιαγραφές και να εγγυώνται ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας του υλικού καθώς και οι απαιτήσεις όσον αφορά στα εισερχόμενα υλικά και στις διαδικασίες καλύπτονται στην πραγματικότητα όταν ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά.

### Κριτήρια

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ελέγχεται εξωτερικά από τις αρμόδιες αρχές ή από οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας αναγνωρισμένους από τις αρχές των Κρατών μελών.

### Αιτιολόγηση

Η αξιοπιστία της ποιότητας του προϊόντος θα είναι αποδεκτή μόνο αν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ελεγχθούν από τις αρχές ή από ένα επίσημα αναγνωρισμένο οργανισμό.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, Spain

## Κριτήρια αποχαρακτηρισμού βιοαποβλήτων (end-of-waste criteria)

Details

Προτεινόμενα στοιχεία για την εφαρμογή των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων για το κομπόστ και τα υπολείμματα αναερόβιας ζύμωσης:

### Κριτήρια

Το κομπόστ/προϊόν αναερόβιας ζύμωσης παύει να είναι απόβλητο εφόσον πληροί όλα τα κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό του, όταν χρησιμοποιείται από τον παραγωγό ή κατά την μεταφορά του από τον παραγωγό στον επόμενο κάτοχο. Ωστόσο, αν δεν υπάρχει σύννομη χρήση, το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης θα θεωρείται απόβλητο.

### Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων ορίζονται έτσι ώστε το συμβατό κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης να μπορεί να αποθηκευτεί και να διατεθεί ελεύθερα σαν προϊόν μόλις αυτό διατεθεί στην αγορά από τον παραγωγό. Τα οφέλη από τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων φαίνονται όταν οι χρήστες του κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης δε δεσμεύονται από τη νομοθεσία περί αποβλήτων (αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι οι αγρότες ή οι αρχιτέκτονες τοπίου/κήπων που χρησιμοποιούν συμβατό κομπόστ/ υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης δε χρειάζονται άδεια για τα απόβλητα ούτε όσοι παρασκευάζουν υπόστρωμα βλάστησης και χρησιμοποιούν κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης ως συστατικό). Οι χρήστες έχουν ωστόσο την υποχρέωση να χρησιμοποιούν το προϊόν σύμφωνα με το στόχο, και να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα που εφαρμόζονται για το κομπόστ.

### Κριτήρια

Αν το κομπόστ/υπόλειμμα αναερόβιας ζύμωσης αναμειχθεί με άλλα υλικά πριν διατεθεί στην αγορά, τα κριτήρια ποιότητας του προϊόντος ισχύουν στην κομποστοποίηση/αναερόβια χώνευση πριν την ανάμειξή τους.

### Αιτιολόγηση

Τήρηση των οριακών τιμών που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος μέσω της αραίωσης με άλλα υλικά δε θα πρέπει να επιτρέπεται.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, Spain

http://ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=article&id=364:2013-03-07-14-10-28&catid=66:2013-02-26-10-50-57&Itemid=539&lang=en

## Απαιτήσεις στην παροχή πληροφόρησης για την ποιότητα του διατιθέμενου κομπόστ

Details

Τα προτεινόμενα κριτήρια στις απαιτήσεις πληροφόρησης για το κομπόστ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Κριτήρια

Όταν διατίθεται κομπόστ ή προϊόντα ζύμωσης στην αγορά, ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει τα ακόλουθα:

- Το όνομα και τη διεύθυνση του παραγωγού κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης

- Το όνομα, τη διεύθυνση και πιθανό λογότυπο του εξωτερικού Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας

- Αναγνώριση της ονομασίας του προϊόντος κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης από το γενικό τύπο (υποδηλώνοντας τυχόν παρουσία μικτών αστικών αποβλήτων, λυματολάσπης, κοπριάς και/ή ζωικών υποπροϊόντων).

- Τον κωδικό παρτίδας

- Την ποσότητα (σε βάρος και/ή όγκο)

- Οι υποχρεωτικές τιμές των παραμέτρων πρέπει να δηλώνονται μέσω της σήμανσης

- Δήλωση που να υποδεικνύει ότι τηρούνται τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων

- Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων

- Περιγραφή των περιοχών εφαρμογής στις οποίες το κομπόστ/υπολείμματος αναερόβιας ζύμωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τυχόν περιορισμοί κατά τη χρήση

- Συστάσεις για τη σωστή χρήση

Παραπομπή στις απαιτήσεις του κανονισμού για τα ζωικά υποπροϊόντα όπου εφαρμόζεται (συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στην εξαγωγή)

### Επεξηγήσεις

Η χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης μπορεί να θεωρηθεί ως αναγνωρισμένη μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλοι κανονισμοί ή άλλοι κανόνες σε θέση που να εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση των αποβλήτων του κομπόστ.

### Αιτιολόγηση

Είναι προϋπόθεση ότι το προϊόν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις για ένα συγκεκριμένο σκοπό και ανταποκρίνεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στα πρότυπα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα.

Ο παραγωγός θα μπορούσε να κληθεί να πιστοποιήσει τα νομικά πρότυπα που ρυθμίζουν τη χρήση σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους σκοπούς στις αγορές στις οποίες διατίθεται το προϊόν.

### Κριτήρια

Το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες για ασφαλή χρήση και συστάσεις εφαρμογής. Οι οδηγίες θα πρέπει επίσης να αναφέρονται στην ανάγκη για συμμόρφωση με οποιεσδήποτε νομικές ρυθμίσεις, πρότυπα και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στις προτεινόμενες χρήσεις.

### Επεξηγήσεις

Για παράδειγμα, οδηγίες και συστάσεις μπορεί να αναφέρονται στις μέγιστες ποσότητες και σε ορισμένους χρόνους, για την εξάπλωση της γεωργικής γης. Εξάπλωση και ενσωμάτωση στο εδάφους π.χ. πρέπει να ακολουθούνται σωστές γεωργικές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, εθνικοί ή περιφερειακοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν πρόσθετες απαιτήσεις, ανάλογα π.χ. με τις τοπικές συνθήκες του εδάφους.

### Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες εφαρμογής και οι συστάσεις βοηθούν να αποφεύγεται η κακή χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης και οι σχετικοί με το περιβάλλον και την υγεία κίνδυνοι και επιπτώσεις. Αναφορά σε νομικές απαιτήσεις και πρότυπα για χρήση προορίζονται για την υποστήριξη της νομικής συμμόρφωσης από το χρήστη του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης. Αυτές οι οδηγίες δε θα πρέπει να είναι περισσότερο επαχθείς από εκείνες που απαιτούνται για προϊόντα με την ίδια λειτουργία π.χ. η τύρφη ή τα λιπάσματα.

### Κριτήρια

Ιχνηλασιμότητα: Η πληροφορία που παρέχεται στον πρώτο αγοραστή ή χρήστη μαζί με το κομπόστ/προϊόν ζύμωσης θα πρέπει να επιτρέπει την ταυτοποίηση του παραγωγού του κομπόστ/προϊόντος ζύμωσης, την παρτίδα και τα εισερχόμενα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας από τον κανονισμό της Ε.Ε. 1069/2009 για τα ζωικά υποπροϊόντα εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως όπου εφαρμόζονται.

### Επεξηγήσεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τους χρήστες να κρατούν αρχεία με τα δεδομένα αυτά για ορισμένες χρήσεις έτσι ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση (καταγωγή) του κομπόστ/προϊόντα ζύμωσης όταν απαιτείται.

### Αιτιολόγηση

Για την περίπτωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ή των προβλημάτων υγείας που μπορεί ενδεχομένως να συνδεθούν με τη χρήση του κομπόστ/προϊόντων ζύμωσης, υπάρχει η ανάγκη να παρέχεται ιχνηλασιμότητα για οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με την αιτία των προβλημάτων.

Πηγή: Technical report for End-of-waste criteria on Biodegradable waste subject to biological treatment, Third Working Document, August 2012, IPTS, Seville, Spain

## Η μικροβιολογία της οικιακής κομποστοποίησης – Μικροοργανισμοί

Details

Οικιακή κομποστοποίηση, μια αναγκαία διαδικασία όχι μόνο γιατί συμβάλει σημαντικά στη μείωση των απορριμμάτων, αλλά και γιατί το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας είναι ένα άριστης ποιότητας εδαφοβελτιωτικό υλικό (κομπόστ).

Βακτήρια και μύκητες διασπούν την οργανική ύλη σε απλούστερα υλικά, μέσω ενζυματικών διεργασιών. Με τη μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών η οργανική ύλη, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, κυτταρίνη και λιγνίνη μετατρέπονται σε CO2, νερό, μέταλλα, χούμο και θερμότητα.

Η κομποστοποίηση διακρίνεται σε τρεις φάσεις. Πρώτη είναι η μεσοφιλική φάση, κατά την οποία οι μικροοργανισμοί αναπτύσσονται γρήγορα με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας. Δεύτερη φάση είναι η θερμοφιλική, κατά την οποία η θερμοκρασία φτάνει μέχρι και τους 75οC. Σε αυτό το στάδιο καταστρέφονται πολλοί σπόροι ζιζανίων και ορισμένοι παθογόνοι μικροοργανισμοί, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, Τρίτη φάση είναι η κρυοφιλική ή φάση ωρίμανσης του κομπόστ, κατά την οποία η θερμοκρασία έχει μειωθεί, όπως και η μεταβολική δραστηριότητα των μικροοργανισμών.

Βασικοί  μικροοργανισμοί που διακρίνονται κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης είναι οι ακόλουθοι:

Μεσόφιλα βακτήρια, είναι αερόβια βακτήρια, που αναπτύσσονται στο πρώτο στάδιο της κομποστοποίησης, και πολλαπλασιάζονται με γρήγορο ρυθμό σε θερμοκρασίες 25 έως 45οC. Αποσυνθέτουν κυρίως σάκχαρα, πρωτεΐνες, άμυλο και λίπη απελευθερώνοντας μεγάλες ποσότητες θερμότητας, έτσι σταδιακά αυξάνεται σημαντικά η θερμοκρασία και είναι πλέον αδύνατον να επιβιώσουν.

Θερμόφιλα βακτήρια, Bacillus, Clostridium, Thermus, αναπτύσσονται στο δεύτερο στάδιο της κομποστοποίησης, όταν η θερμοκρασία του σωρού είναι μεταξύ 45 και 70οC, πολλαπλασιάζονται ταχύτερα από τους μεσόφιλους μικροοργανισμούς, παράγοντας ακόμη μεγαλύτερα ποσά θερμότητας και αντέχουν σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας. Καθώς εξαντλούν την υπόλοιπη οργανική ύλη, σταδιακά οι θερμόφιλοι μικροοργανισμοί πεθαίνουν, η θερμοκρασία μειώνεται και επανέρχονται οι μεσόφιλοι μικροοργανισμοί.

Ακτινομύκητες, Streptomyces sp, Thermomonospora sp, Thermoactinomyces vulgaris, παρατηρούνται σε όλα τα στάδια της κομποστοποίησης, είναι κυρίως αερόβια βακτήρια, ανθεκτικά σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας, αναπτύσσονται μεταξύ 25 και 35οC, σε ουδέτερο έως ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον, ελευθερώνουν άνθρακα, άζωτο και αμμωνία. Ο ρόλος τους είναι σπουδαίος καθώς έχουν την ικανότητα να διασπούν πολύπλοκες ενώσεις όπως λιγνίνη, χιτίνη, κυτταρίνη ακόμα και σκληρά ξυλώδη υλικά. Επίσης καταπολεμούν ορισμένα παθογόνα που μπορεί να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης (Streptomyces sp).

Μύκητες, Termonmyces, Trichoderma, Gliocladium, Penicillium duponti κ.ά., αναπτύσσονται σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, αερόβιοι και αναερόβιοι, διασπούν συνήθως εύκολα αποδομήσιμες οργανικές ουσίες και βρίσκονται σε όλα τα στάδια της κομποστοποίησης. Κάποια είδη έχουν επίσης την ικανότητα να καταπολεμούν παθογόνα.

## Υπάρχουν χώροι στην Ελλάδα για κομποστοποίηση;

Details

Πράγματι η κομποστοποίηση απαιτεί χώρο για τη λειτουργία των σειραδίων. Υπάρχει, όμως, πρόβλημα εξεύρεσης των απαραίτητων εκτάσεων; Ένας γνώστης του θέματος θα απαντούσε κατηγορηματικά όχι. Στην Ελλάδα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δεν μπορούν να χωροθετηθούν εύκολα οχλούσες ή μη δραστηριότητες, λόγω πολλών άλλων προβλημάτων και λανθασμένων επιλογών (π.χ. έλλειψη κτηματολογίου & βιομηχανικών πάρκων, λάθη στη συμμετοχή & διαβούλευση των εφαρμοζόμενων πολιτικών κ.ά.) και όχι γιατί δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες εκτάσεις. Θεωρείται βέβαιο από πολλούς, ότι είναι πολύ ευκολότερο να χωροθετήσουμε μία μονάδα κομποστοποίησης, που απαιτεί 100 στρέμματα, παρά μία μονάδα καύσης, που απαιτεί 10 στρέμματα.

Επιπλέον, έχει προταθεί η ιδέα να εξετασθούν όλοι οι παλαιοί χώροι ταφής ή οι ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, ώστε να αξιοποιηθεί η επιφάνεια τους για τη χωροθέτηση των σειραδίων της κομποστοποίησης. Στην περίπτωση μάλιστα της Αττικής η επιφάνεια των κυττάρων του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων και της Φυλής, που έχουν κλείσει, επαρκεί για να δημιουργηθεί μία όσο μεγάλη χρειάζεται μονάδα κομποστοποίησης και να αφεθούν οι σημερινοί ακάλυπτοι χώροι της ευρύτερης περιοχής της Φυλής για αξιοποίηση για πολύ πιο αναγκαίες χρήσεις.

## Διαλογή στην πηγή - Προϋπόθεση για αποδοτικότερη κομποστοποίηση

Details

Hits: 444

Είναι εύλογο ότι τα μη βιοαποδομήσιμα υλικά που εισέρχονται σε μια μονάδα κομποστοποίησης θα ληφθούν αναλλοίωτα στην έξοδο της. Στην περίπτωση των αστικών αποβλήτων τέτοια υλικά περιλαμβάνουν προσμίξεις ξένων σωμάτων, όπως γυαλί και πλαστικό φιλμ, αλλά και μη βιοδιασπώμενους ρύπους (βαρέα μέταλλα, εμμένοντες οργανικούς ρύπους- ΡΟΡ8, φάρμακα), μη ορατούς μακροσκοπικά και μικροσκοπικά, που ανιχνεύονται όμως στο τελικό προϊόν (κομπόστ), υποβαθμίζοντας την αξία του και περιορίζοντας τις δυνατότητες χρήσης του. Συνεπώς η καθαρότητα των υλικών εισόδου καθορίζει αναπόφευκτα την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Η μόνη ασφαλής και ταυτόχρονα οικονομική δυνατότητα για να επιτευχθεί υψηλή ποιότητα στο τελικό προϊόν είναι η ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) των βιοαποδομήσιμων υλικών. Χωρίς ΔσΠ θα πρέπει οι μονάδες να διαθέτουν ακριβές υποδομές προεπεξεργασίας-επεξεργασίας για να επιτύχουν την καθαρότητα των υλικών εισόδου, χωρίς να μπορούν εύκολα να επιτύχουν υψηλή καθαρότητα του τελικού προϊόντος (κομπόστ).

Η ΔσΠ είναι η καλύτερη επιλογή. Όμως ποια προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν και πως αντιμετωπίζονται; Σε σχέση με την τοποθέτηση σε κατοικημένες περιοχές ενός ξεχωριστού κάδου για τα οικιακά οργανικά θα πρέπει να απαντηθούν τα κάτωθι ερωτήματα:

### Πόσο είναι το κόστος του επιπλέον κάδου και ποιος το καλύπτει;

Το αρχικό κόστος για την κάλυψη όλης της Ελλάδας με ένα επιπλέον κάδο για τα οργανικά εκτιμάται σε περίπου 15-17 εκατομμύρια € και θα αντισταθμιστεί από τους ΟΤΑ τα αμέσως επόμενα χρόνια από το μειωμένο κόστος απόκτησης του κάδου για τα απορρίμματα. Επίσης, μπορεί το κόστος προμήθειας των κάδων να συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος δημιουργίας των μονάδων κομποστοποίησης σε μία περιοχή και να καλυφθεί από τους προμηθευτές της μονάδας κομποστοποίησης.

### Πού θα μπουν οι κάδοι για ανακύκλωση, κομποστοποίηση και υπολείμματα;

Η πρόταση της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και άλλων φορέων για 4 κάδους είναι εφικτή διότι οι 4 κάδοι θα έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος από 4 σημερινούς κάδους απορριμμάτων. Οι κάδοι μπορούν να τοποθετηθούν α) είτε στο οδόστρωμα σε ειδικό χώρο που θα προσδιορίζεται από 2 μπάρες σχήματος Π κάθετα στην άκρη του δρόμου, οπότε θα καταλαμβάνουν μία θέση πάρκιν, β) είτε μέσα στα όρια υπαρχόντων ή νέων κτιρίων εάν υπάρξει πολεοδομική ρύθμιση. Το παράδειγμα των 120.000 μπλε κάδων της ανακύκλωσης, που τοποθετήθηκαν σε λίγα χρόνια σε όλη την Ελλάδα μας δείχνει ότι είναι εφικτό και για τη ΔσΠ των οργανικών.

### Αυξάνει το κόστος αποκομιδής - μεταφοράς;

Όχι δεν αυξάνει αντίθετα μπορεί να μειωθεί λίγο. Αν τα απορρίμματα μαζεύονται από δύο κάδους ή από έναν κάδο, αυτό δεν αλλάζει την ποσότητα τους, οπότε τα δρομολόγια που θα απαιτούνται, θα είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα και το κόστος αποκομιδής δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδέχεται λόγω περισσοτέρων στάσεων κατά την αποκομιδή να αυξηθεί κατά 5-10% ο συνολικός χρόνος της. Αντίθετα το κόστος μεταφοράς μπορεί να μειωθεί διότι τα οργανικά θα μεταφέρονται σε οργανωμένες μονάδες με πολύ καλύτερες συνθήκες από ότι στους ΧΥΤΑ, που χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις λόγω μποτιλιαρίσματος και κακές συνθήκες των οδών πρόσβασης. Αθροιστικά, ο συνολικός χρόνος (άρα και το κόστος) αποκομιδής και μεταφοράς δε θα διαφοροποιηθεί σημαντικά, αντίθετα θα μπορούσε μέχρι και να μειωθεί, εξαρτώμενος από τη θέση της μονάδας κομποστοποίησης σε σχέση με το ΧΥΤΑ της κάθε περιοχής.

Ενώ οτιδήποτε ήταν κάποτε ζωντανό μπορεί να κομποστοποιηθεί, κάποια υλικά είναι καλύτερα να τα χειριστούν επαγγελματίες και να μείνουν μακριά από τον οικιακό κομποστοποιητή μας. Όταν λοιπόν επιλέγετε τα υλικά της κομποστοποίησης σας, πρέπει να αποφύγουμε

- Απορρίμματα που προσελκύουν ενοχλητικά ζωύφια

- Άρρωστα ή μολυσμένα από έντομα φυτά

Τα λιπαρά φαγητά, όπως το κρέας και τα τυροκομικά, πρέπει να αποφεύγονται επειδή προσελκύουν τρωκτικά, σκυλιά, γάτες, μύγες κ.α.. Τα απορρίμματα των σκύλων και των γατών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται γιατί μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες. Μπορείτε επίσης να αποφύγετε την προσθήκη άρρωστων φυτών ή φυτών που έχουν προσβληθεί έντονα από έντομα, εκτός αν είστε σίγουροι για την υψηλή θερμοκρασία του κομποστοποιητή σας, οπότε αν μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα θα διασπαστούν τελείως και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αυτό ισχύει και για τα αναπαραγωγικά μέρη των φυρών όπως οι ρίζες και οι σπόροι, τα οποία καλό είναι να αποφεύγονται εκτός αν η θερμοκρασία του κομποστοποιητή είναι υψηλή οπότε θα διασπαστούν.

Απευθυνθείτε στον παρακάτω πίνακα για να δείτε τί μπορείτε να ρίχνετε μέσα στον κάδο σας και τι όχι.

ΠΟΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΩ

| Πράσινα (πολύ άζωτο) | Καφέ (πολύς άνθρακας) | ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ |
| --- | --- | --- |
| γκαζόν | φύλλα | κόκαλα |
| κλαδέματα | φλούδες κορμών | απορρίμματα σκύλων/γατών |
| φρούτα και λαχανικά | άχυρα | λάδια |
| οικιακά φυτά | πριονίδια | λίπη |
| κοπριά ( π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες ή κουνέλια) | χαρτί κουζίνας | λιπαρές ουσίες |
| απορρίμματα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών, υπολείμματα καφέ (και τα φίλτρα) | χαρτοπετσέτες | υπολείμματα από κρέατα/ψάρια |
| υπολείμματα από αφέψημα | στέλεχος καλαμποκιού | γαλακτοκομικά |
| φλούδες από φρούτα και λαχανικά |  | σπόρους ζιζανίων |
|  |  | άρρωστα φυτά |

## Ποια υλικά μπορούν να κομποστοποιηθούν

Details

Hits: 584

Ένα μεγάλο πλήθος οργανικών υλικών, που προέρχονται από πολλές δραστηριότητες μπορούν να κομποστοποιηθούν, Αυτά τα υλικά είναι τα εξής:

- Το οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): Μετά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) μειώνεται σημαντικά το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος των μονάδων κομποστοποίησης

- Τα «Πράσινα» αστικά υλικά (κλαδέματα από πάρκα, δρόμους, κήπους, κατοικίες κ.α.

- Τα υπολείμματα καλλιεργειών και θερμοκηπίων

- Κορμοί δένδρων, υπολείμματα καμένων εκτάσεων

- Οργανικά υπολείμματα βιομηχανιών τυποποίησης και επεξεργασίας τροφίμων, π.χ. από ντοματοβιομηχανίες, γαλακτοβιομηχανίες, κονσερβοβιομηχανίες κ.ά.

- Ληγμένα τρόφιμα

- Ιλύς βιολογικών καθαρισμών

- Κτηνοτροφικά - Πτηνοτροφικά απόβλητα - Κοπριές

- Υπολείμματα οινοποιείων, ζυθοποιείων

- Απόβλητα ελαιοτριβείων

Βιβλιογραφία :

διαδίκτυο